ыМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра «Радиоэлектронные и телекоммуникационные устройства и системы»

Контрольная работа
по дисциплине
«Технология электронных средств»

на тему
«Составление маршрутной карты
и технологический процесс производства печатных плат»

Выполнили студенты гр. Р-81:

Научный руководитель:
Николаев Дмитрий Пименович

Москва, 2008 год.

ВВЕДЕНИЕ

Печатные платы (ПП) появились не так давно — после Второй мировой войны. До их изобретения детали электроприборов монтировались на плоских пластинах, соединяясь между собой обычными проводами Как бы мы сказали теперь перемычками, которые иногда скручивались между собой и пропаивались, а иногда крепились винтами ко множеству контактных колодок, разбросанных по всей плате. Таким образом (навесным монтажом) делали даже телевизоры, хотя способ этот был крайне трудоемким, не поддавался никакой автоматизации, а ошибки в ручной разводке могли случаться на каждом экземпляре, несмотря на постоянную сверку с фотографиями контрольных образцов.

За истекшие десятилетия они практически не изменились. Как и полвека назад, это пластины из дешевого композита: картона или стеклоткани, пропитанные эпоксидной смолой и покрытые фольгой. Иногда применяют другую основу — металлическую (покрытую изоляцией), для лучшего рассеивания тепла, или керамическую, для СВЧ приборов. На поверхности большинства плат хорошо виден узор из токопроводящих дорожек, сложность которого нередко превосходит любые отпечатки пальцев, а ширина дорожек (уже приблизившаяся к десятой доле миллиметра), является главной характеристикой любой платы. Еще одна важная характеристика — количество слоев разводки, поскольку одного слоя хватает лишь для самых простых схем. Сложные приборы требуют двухсторонней разводки, а в компьютерной технике используются платы из пяти, шести, семи и более слоев

Поэтому, каждому специалисту в области конструирования ЭВС очень важно четко представлять себе технологию изготовлении ПП

ЗАДАНИЕ

В рамках изучения курса «Технология электронных средств» было дано задание разработать маршрутную карту и перечень технологических процессов производства ПП. Задание предусматривает следующие условия:

- Резисторов не менее 20 шт.,

- Транзисторов не менее 20 шт.,

- Радиаторов 3,...,5 шт.,

- Портов 2 шт.,

- В качестве заготовок использовать нефольгированный стеклотекстолит размером 1200х1500х3 мм,

- Размер плат 110х110 мм,

- Обеспечить выход 1500 шт. готовых изделий в год.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

В ходе выполнения задания была составлена маршрутная карта производства ПП, учитвыающая условия, приведенные в предыдущем разделе. По полученной карте была разработана последовательность технологических процессов.

Исходя из задания, при составлении маршрутной карты учитывались следующие особенности:

- Так как используется нефольгированный стеклотекстолит, то заготовку необходимо покрыть слоем меди;

- Предусмотреть установку радиаторов и портов (так как не все типы радиаторов и портов походят для монтажа на ПП в автоматических линиях).

При составлении схемы не изображены стрелки возврата, которые появляются в случае возврата к предыдущим операциям. Также на маршрутной карте не указаны операции контроля.

Последовательность технологических процессов представляет собой набор операций необходимых для производства ПП. Ее основные особенности:

- Согласование с маршрутной картой;

- Для каждой операции указывается название операции, технологическое оборудование и необходимое примечание;

- Между двумя соседними операциями должен быть промежуток для внесения возможных корректировок;

- Подробность.

МАРШРУТНАЯ КАРТА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

| Номера операции | Содержание операции и перехода | Технологическое оборудование. оснастка, контрольно измерительные приборы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 |  |  |  |
| 002 |  |  |  |
| 003 |  |  |  |
| 004 |  |  |  |
| 005 | Получить на складе листы стеклотекстолита размером 1200х1500 мм и толщиной 3 мм. |  |  |
| 006 |  |  |  |
| 007 |  |  |  |
| 008 |  |  |  |
| 009 |  |  |  |
| 010 | Входной контроль нефольгированных материалов | Контрольное оборудование |  |
| 011 |  |  |  |
| 012 |  |  |  |
| 013 |  |  |  |
| 014 |  |  |  |
| 015 | Разрезать листы путем штамповки на заготовки 110х110 мм. | Машина для штамповки | Необходимо выдержать допуск по линейному размеру ±1 мм. |
| 016 |  |  |  |
| 017 |  |  |  |
| 018 |  |  |  |
| 019 |  |  |  |
| 020 | Очистка и подготовка поверхности перед нанесением слоя меди | Линия автоматическая для производства ПП | Операция предполагает обезжиривание поверхности и промывку в проточной воде |
| 021 |  |  |  |
| 022 |  |  |  |
| 023 |  |  |  |
| 024 |  |  |  |
| 025 | Меднение | То же | Химическое осаждение меди |
| 026 |  |  |  |
| 027 |  |  |  |
| 028 |  |  |  |
| 029 |  |  |  |
| 030 | Промывка | То же | Промывка осуществляется в дистиллированной воде, затем в проточной |
| 031 |  |  |  |
| 032 |  |  |  |
| 033 |  |  |  |
| 034 |  |  |  |
| 035 | Сушка | Сушильная печь |  |
| 036 |  |  |  |
| 037 |  |  |  |
| 038 |  |  |  |
| 039 |  |  |  |
| 040 | Контроль качества медной поверхности | Контрольное оборудование |  |
| 041 |  |  |  |
| 042 |  |  |  |
| 043 |  |  |  |
| 044 |  |  |  |
| 045 | Сверление, зенкование отверстий | Станок с числовым программным управлением | Количество и диаметры отверстий выбираются в соответствии с типом и количеством устанавливаемого ЭРЭ |
| 046 |  |  |  |
| 047 |  |  |  |
| 048 |  |  |  |
| 049 |  |  |  |
| 050 | Фрезерование (если необходимо) | То же |  |
| 051 |  |  |  |
| 052 |  |  |  |
| 053 |  |  |  |
| 054 |  |  |  |
| 055 | Контроль качества отверстий | Контрольное оборудование |  |
| 056 |  |  |  |
| 057 |  |  |  |
| 058 |  |  |  |
| 059 |  |  |  |
| 060 | Промывка | Линия автоматическая для производства ПП | Промывка осуществляется в дистиллированной воде, затем в проточной |
| 061 |  |  |  |
| 062 |  |  |  |
| 063 |  |  |  |
| 064 |  |  |  |
| 065 | Сушка | Сушильная печь |  |
| 066 |  |  |  |
| 067 |  |  |  |
| 068 |  |  |  |
| 069 |  |  |  |
| 070 | Подготовка поверхности заготовки перед нанесением фоторезиста | Линия автоматическая для производства ПП |  |
| 071 |  |  |  |
| 072 |  |  |  |
| 073 |  |  |  |
| 074 |  |  |  |
| 075 | Нанесение фоторезиста | Установка нанесения пленочного фоторезиста | Операцию проводить при неакгиничном освещении |
| 076 |  |  |  |
| 077 |  |  |  |
| 078 |  |  |  |
| 079 |  |  |  |
| 080 | Выдержка заготовки при неактиничном свете | Стол рабочий с вытяжной вентиляцией | Операцию проводить при температуре 18,..,25ºС не менее 30 мин |
| 081 |  |  |  |
| 082 |  |  |  |
| 083 |  |  |  |
| 084 |  |  |  |
| 085 | Проверка качества нанесения фоторезиста | Стол рабочий | Слой фоторезиста должен быть без складок, пузырей, царапин, посторонних включений и отслоений. Не допускаются непокрытые участки на рабочем поле заготовки |
| 086 |  |  |  |
| 087 |  |  |  |
| 088 |  |  |  |
| 089 |  |  |  |
| 090 | Экспонирование | Стол рабочий, фотошаблоны, приспособления для совмещения, установка экспонирования для ПП | Использовать шаблоны из стекла или пленки. Наложить фотошаблоны эмульсионной стороной к заготовке, совместив их по базовым отверстиям. Время экспонирования уточняется опытным путем. |
| 091 |  |  |  |
| 092 |  |  |  |
| 093 |  |  |  |
| 094 |  |  |  |
| 095 | Выдержка заготовки при неактиничном свете | Стол рабочий с вытяжной вентиляцией | Операцию проводить при температуре 18,...,25ºС не менее 30 мин. |
| 096 |  |  |  |
| 097 |  |  |  |
| 098 |  |  |  |
| 099 |  |  |  |
| 100 | Проявка | Установка проявления фоторезиста, установка очистки воды, установка очистки растворителя |  |
| 101 |  |  |  |
| 102 |  |  |  |
| 103 |  |  |  |
| 104 |  |  |  |
| 105 | Промывка | То же |  |
| 106 |  |  |  |
| 107 |  |  |  |
| 108 |  |  |  |
| 109 |  |  |  |
| 110 | Проверить качество защитного рельефа схемы | Стол рабочий, лупа 10-кратного увеличения | Защитный рельеф схемы должен быть глянцевым, без царапин, сколов и посторонних включений, не допускается наличие фоторезиста и белого налета на проявленных участках |
| 111 |  |  |  |
| 112 |  |  |  |
| 113 |  |  |  |
| 114 |  |  |  |
| 115 | Сушка | Сушильная печь |  |
| 116 |  |  |  |
| 117 |  |  |  |
| 118 |  |  |  |
| 119 |  |  |  |
| 120 | Травление | Установка для травления | Плату помешают для травления в раствор хлорного железа плотностью 1,3, также для травления можно использовать смесь азотной, серной и соляной кислот, налитую в плоскую пластмассовую или фарфоровую ванночку. |
| 121 |  |  |  |
| 122 |  |  |  |
| 123 |  |  |  |
| 124 |  |  |  |
| 125 | Промывка | Линия автоматическая для производства ПП |  |
| 126 |  |  |  |
| 127 |  |  | - |
| 128 |  |  |  |
| 129 |  |  |  |
| 130 | Сушка | Сушильная печь | Удаление фоторезиста и остатков травителя |
| 131 |  |  |  |
| 132 |  |  |  |
| 133 |  |  |  |
| 134 |  |  |  |
| 135 | Контроль качества сформированного раска после травления | Контрольное оборудование |  |
| 136 |  |  |  |
| 137 |  |  |  |
| 138 |  |  |  |
| 139 |  |  |  |
| 140 | Подготовка поверхности заготовки перед нанесением фоторезиста | Линия автоматическая для производства ПП |  |
| 141 |  |  |  |
| 142 |  |  |  |
| 143 |  |  |  |
| 144 |  |  |  |
| 145 | Нанесение фоторезиста | Установка нанесения пленочного фоторезиста | Операцию проводить при неактиничном освещении |
| 146 |  |  |  |
| 147 |  |  |  |
| 148 |  |  |  |
| 149 |  |  |  |
| 150 | Выдержка заготовки при неактиничном свете | Стол рабочий с вытяжной вентиляцией | Операцию проводить при температуре 18,…,25ºС не менее 30 мин |
| 151 |  |  |  |
| 152 |  |  |  |
| 153 |  |  |  |
| 154 |  |  |  |
| 155 | Проверка качества нанесения фоторезиста | Стол рабочий | Слой фоторезиста должен быть без складок, пузырей, царапин, посторонних включений и отслоений. Не допускаются непокрытые участки на рабочем поле заготовки |
| 156 |  |  |  |
| 157 |  |  |  |
| 158 |  |  |  |
| 159 |  |  |  |
| 160 | Экспонирование | Стол рабочий, фотошаблоны, приспособления для совмещения, установка экспонирования для ПП | Использовать шаблоны из стекла или пленки. Наложить фотошаблоны эмульсионной стороной к заготовке, совместив их по базовым отверстиям. Время экспонирования уточняется опытным путем |
| 161 |  |  |  |
| 162 |  |  |  |
| 163 |  |  |  |
| 164 |  |  |  |
| 165 | Выдержка заготовки при неактиничном свете | Стол рабочий с вытяжной вентиляцией | Операцию проводить при температуре 18,…,25ºС не менее 30 мин. |
| 166 |  |  |  |
| 167 |  |  |  |
| 168 |  |  |  |
| 169 |  |  |  |
| 170 | Проявка | Установка проявления фоторезиста, установка очистки воды, установка очистки растворителя |  |
| 171 |  |  |  |
| 172 |  |  |  |
| 173 |  |  |  |
| 174 |  |  |  |
| 175 | Промывка | То же |  |
| 176 |  |  |  |
| 177 |  |  |  |
| 178 |  |  |  |
| 179 |  |  |  |

| 180 | Проверить качество защитного рельефа схемы | Стол рабочий, лупа 10-кратного увеличения | Защитный рельеф схемы должен быть глянцевым, без царапин, сколов и посторонних включений, не допускается наличие фоторезиста и белого налета на проявленных участках |
| --- | --- | --- | --- |
| 181 |  |  |  |
| 182 |  |  |  |
| 183 |  |  |  |
| 184 |  |  |  |
| 185 | Сушка | Сушильная печь |  |
| 186 |  |  |  |
| 187 |  |  |  |
| 188 |  |  |  |
| 189 |  |  |  |
| 190 | Лужение | Установка для лужения | Лужение производится припоем ПОС-61 Лужение необходимо для защиты меди от окисления и облегчения пайки элементов. |
| 191 |  |  |  |
| 192 |  |  |  |
| 193 |  |  |  |
| 194 |  |  |  |
| 195 | Промывка | Линия автоматическая для производства ПП | Удаление фоторезиста |
| 196 |  |  |  |
| 197 |  |  | - |
| 198 |  |  |  |
| 199 |  |  |  |
| 200 | Сушка | Сушильная печь |  |
| 201 |  |  |  |
| 202 |  |  |  |
| 203 |  |  |  |
| 204 |  |  |  |
| 205 | Контроль качества нанесенного припоя | Контрольное оборудование |  |
| 206 |  |  |  |
| 207 |  |  |  |
| 208 |  |  |  |
| 209 |  |  |  |
| 210 | Маркировка | Установка для маркировки ПП | Маркировать эмалью ЭП-572 черная ТУ6-10-1539-76.12 по ОСТ4 Г0.054.205 |
| 211 |  |  | - |
| 212 |  |  |  |
| 213 |  |  |  |
| 214 |  |  |  |
| 215 | Перемещение части готовых плат на склад |  |  |
| 216 |  |  |  |
| 217 |  |  |  |
| 213 |  |  |  |
| 219 |  |  |  |
| 220 | Получение ЭРЭ и портов |  |  |
| 221 |  |  |  |
| 222 |  |  |  |
| 223 |  |  |  |
| 224 |  |  |  |
| 225 | Контроль качества полученных элементов | Контрольное оборудование |  |
| 226 |  |  |  |
| 227 |  |  |  |
| 223 |  |  |  |
| 229 |  |  |  |
| 230 | Монтаж ЭРЭ и портов на ПП | Линия автоматическая для производства ПП | Выводы ЭРЭ крепятся в соответствующих отверстиях согласно установочным схемам с помощью пайки. Для пайки выбран легкоплавкий припой ПОС-61 (температура плавления 183 ºС) |
| 231 |  |  |  |
| 232 |  |  |  |
| 233 |  |  |  |
| 234 |  |  |  |
| 235 | Контроль качества монтажа элементов | Контрольное оборудование |  |
| 236 |  |  |  |
| 237 |  |  |  |
| 238 |  |  |  |
| 239 |  |  |  |
| 240 | Нанесение лака | Кисть или автоматизированное оборудование | В качестве защитного покрытия применяется полиуретановый лак УР-231, обеспечивающий механически прочную и водостойкую защиту с диапазоном рабочих температур от -60 до 120 ºС. |
| 241 |  |  |  |
| 242 |  |  |  |
| 243 |  |  |  |
| 244 |  |  |  |
| 245 | Сушка | Сушильная печь |  |
| 246 |  |  |  |
| 247 |  |  |  |
| 248 |  |  |  |
| 249 |  |  |  |
| 250 | Монтаж теплоотводов | Вручную |  |
| 251 |  |  |  |
| 252 |  |  |  |
| 253 |  |  |  |
| 254 |  |  |  |
| 255 | Полнофункциональный контроль готовой платы | Контрольно-измерительное оборудование |  |
| 256 |  |  |  |
| 257 |  |  |  |
| 258 |  |  |  |
| 259 |  |  |  |
| 260 | Отгрузка готовых ПП на склад |  |  |
| 261 |  |  |  |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1985 г.

- Журнал «Компьютерра». – 2005. - №5

- Материалы лекций и семинаров