СОДЕРЖАНИЕ

Методика расчета сетевого трансформатора__________________________ 3

Расчет сетевого кольцевого ленточного трансформатора__________________ 8

Технологический процесс сборки трансформатора________________________10

Список литературы___________________________________________________16

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СЕТЕВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Целью расчета является получение заданных выходных параметров трансформатора (для сети с частотой 50 Гц) при его минимальных габаритах и массе.

Расчет трансформатора целесообразно начать с выбора магнитопровода, т. е. определения его конфигурации и геометрических размеров.

Наиболее широко распространены три вида конструкции магнитопроводов, приведенные на рис. 1.

Рис. 1. Конструкции магнитопроводов трансформаторов а) броневого пластинчатого; б) броневого ленточного; в) кольцевого ленточного

Для малых мощностей, от единиц до десятков Вт, наиболее удобны броневые трансформаторы. Они имеют один каркас с обмотками и просты в изготовлении.

Трансформатор с кольцевым сердечником (тороидальный) может использоваться при мощностях от 30 до 1000 Вт, когда требуется минимальное рассеяние магнитного потока или когда требование минимального объема является первостепенным. Имея некоторые преимущества в объеме и массе перед другими типами конструкций трансформаторов, тороидальные являются вместе с тем и наименее технологичными (удобными) в изготовлении.

Исходными начальными данными для расчета являются:

- напряжение первичной обмотки Ui;

- напряжение вторичной обмотки Uz;

- ток вторичной обмотки 12;

- мощность вторичной обмотки Р2 = 12 * U2 = Рвых

Если обмоток много, то мощность, отдаваемая трансформатором, определяется суммой всех мощностей вторичных обмоток (Рвых).

Размеры магнитопровода выбранной конструкции необходимые для получения от трансформаторов заданной мощности, могут быть найдены на основании выражения:

[1]

где

Sct- сечение стали магнитопровода в месте расположения катушки;

Sok - площадь окна в магнитопроводе;

Вмах- магнитная индукция, см. табл. 1;

J - плотность тока, см. табл. 2;

Кок - коэффициент заполнения окна, см. табл. 3;

Кет - коэффициент заполнения магнитопровода сталью, см. табл. 4;

Величины электромагнитных нагрузок Вмах и J зависят от мощности, снимаемой со вторичной обмотки цепи трансформатора, и берутся для: расчетов из таблиц 1 и 2.

Таблица!

„                                                                  Магнитная индукция Вмах, [Tл] при Рвых, [Вт]

Конструкция магнитопровода               5-15     15-50    50-150     150-300    300-1000

Броневая (пластинчатая)                     1,1-1,3      1,3      1,3-1,35       1.35        1,35-1,2

Броневая (ленточная)                              1,55       1,65       1,65         1,65           1,65

Кольцевая                                                    1,7        1,7         1,7          1,65            1,6

Таблица2

..                                                                   Плотность тока J, [а/мм кв. ] при Рвых, [ Вт]

Конструкция магнитопровода               5-15      15-50    50-150   150-300   300-1000

Броневая (пластинчатая)                       3,9-3,0  3,0-2,4   2,4-2,0   2,0-1,7     1,7-1,4

Броневая (ленточная)                              3,8-3,5  3,5-2,7  2,7-2,4   2,4-2,3     2,3-1,8

Кольцевая                                                            5-4,5          4,5-3,5      3,5          3,0

Коэффициент заполнения окна Кок приведен в таблице 3 для обмоток, выполненных проводом круглого сечения с эмалевой изоляцией.

Коэффициент заполнения сечения магнитопровода сталью Кет зависит от толщины стали, конструкции магнитопровода (пластинчатая, ленточная) и способа изоляции пластин или лент друг от друга. Величина коэффициента Кет для наиболее часто используемой толщины пластин может быть найдена из таблицы 4

Таблица3

Коэффициент заполнения окна Кок при Конструкция               Рабочее                               Раых, [Вт]

магнитопровода        напряж. [В]

5-15      .5-50    50-150     150-300       300-1000

До 100                  0,22-      0,29-      0,30-      0,32-      0,34-

Броневая                                                            029        0,30        0,32        03        0,38

(пластинчатая)

100-1000              0,19-      0,25-      0,26-       0,27-    0,30-

0,25       0,26       0,27        0,30     0,33

До 100                0,15-       0,27-     0,29-       0,32-     0,34-

Броневая (ленточная)                                      0,27         0,29      0,32         0,34     0,38

100-1000             0,13-       0,23-       0,26-      0,27-     0,30-

0,23         0,26        0,27        0,30     0,33

Кольцевая                      -                                        0,18-0,20         0,20-      0,26-     0,27-

0,26        0,27     0,28

Таблица4

Коэффициент заполнения Кет при толщине стали, мм Конструкция магнитопровода

0,08         0,1         0,15           0,2                  0,35

Броневая (пластинчатая)                            -      0,7(0,75)       -       0,85(0,89)      0,9(0,95)

Броневая (ленточная)                                0,87          -          0,90         0,91                 0,93

Кольцевая                                                            0,85                                  0,88

Примечание:

1. Коэффициенты заполнения для пластинчатых сердечников указаны в скобках при изоляции пластин лаком или фосфатной пленкой.

2. Коэффициент заполнения для ленточных магнитопроводов указаны при изготовлении их методом штамповки и гибки ленты.

Определив величину Scт*Soк> можно выбрать необходимый линейный размер магнитопровода, имеющий соотношение площадей не менее, чем получено в результате расчета

Величину номинального тока первичной обмотки находим но формуле:

где величина h и cos φ трансформатора, входящие в выражение, зависят от мощности трансформатора и могут быть ориентировочно определены по таблице 5.

Таблица 5

Суммарная мощность вторичных обмоток Рвых, [Вт]

Величина

2-15          15-50       50-150      150-300    300-1000

0,5-0,6      0*6-0,8      0,8-0,9    0,90*0,93   0,93-0,95

h броневой ленточный

0,76-8,88            0,88-0,92  0*92-0,95   0,95-0,96

COSj                                  0,85-0,90   0,90-0,93   0*93-0,95   0,95-0,93   0,93-0,94

Токи вторичных обмоток обычно заданы. Теперь можно определить диаметр проводов в каждой обмотке без учета толщины изоляции. Сечение провода в обмотке: Snp = I/J.

Диаметр:

Определяем число витков в обмотках трансформатора

.где n - номер обмотки,

аU - падение напряжения в обмотках, выраженное в процентах от номинального значения, см. таблицы 6 и 7. Следует отметить, что данные для -U, приведенные в таблице 6, для многообмоточных трансформаторов требуют уточнения. Рекомендуется принимать значения aU для обмоток, расположенных непосредственно на первичной обмотке на 10...20% меньше, а для наружных обмоток на 10...20% больше указанных в таблице.

В тороидальных трансформаторах относительная величина полного падения напряжения в обмотках значительно меньше по сравнению с броневыми трансформаторами Это следует учитывать при определении числа витков обмоток -значения aU беются из таблицы 7.

Таблица 6

-                                                               Суммарная мощность вторичных обмоток Рвых,

Конструкция броневая, величина                                    Вт

aU                                                            5-15       15-50     50-150      150-300      300-1000

aUl                                                          20-13       13-6       6-4.5           4,5-3            3-1

aU2                                                        25-18       18-10      10-8             8-6              6-2

Таблица 7

Суммарная мощность вторичных обмоток Рвых, Конструкция кольцевая, величина                                    Вт

aU                                                            8-25     25-60      60-125        125-250       250-600

aUl                                                                 7          6             5              3*5              2,5

aU2                                                               7           6              5               3.5              2.5

РАСЧЕТ СЕТЕВОГО КОЛЬЦЕВОГО ЛЕНТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Исходные данные:

Входное напряжение U1 =220 В

Выходное напряжение U2 = 22 В

Максимальный ток нагрузки I2 = 10 А

Мощность вторичной цепи определяем из формулы:

Р2 = U2*I2=220Вт

Имеется кольцевой ленточный магнитопровод с размерами: в = 4 см, с=7,5 см, а=2 см. Sок=p*R2 = 3,1443 *3,752 = 44,1 кв. см; Scr=a*в = 2*4 = 8 кв. см

Воспользовавшись формулой мощности и таблицами, определяем, какую максимальную мощность можно снять сданного магнитопровода:

Расчетная величина превышает необходимую по исходным данным (Р2 = 220 Вт), что позволяет применить данный магнитопровод для намотки нужного трансформатора, но если требуются минимальные габариты трансформатора, то железо магнитопровода можно взять меньших размеров (или снять часть ленты), в соответствии с расчетом.

Номинальный ток первичной обмотки:

li =220/(220*0,95*0,93)=1,13 А

220*0,95*0.93

Сечение провода в обмотках:

S1=1,13/3,5=0,32 кв.мм.                                                                  S2= 10/3,5=286 кв. мм.

Диаметр провода в обмотках:

мм;             мм;

Выбираем ближайшие диаметры провода из ряда стандартных размеров, выпускаемых промышленностью. - 0.64 и 2 мм. типа ПЭВ или ПЭЛ.

Число витков в обмотках трансформатора:

;

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СБОРКИ ТРАНСФОРМАТОРА

| Номер операции | Содержание операции и перехода | Технологическое оборудование, оснастка, контрольно измерительные приборы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 |  |  |  |
| 002 |  |  |  |
| 003 |  |  |  |
| 004 |  |  |  |
| 005 | Получить на складе необходимые материалы и заготовки |  |  |
| 006 |  |  |  |
| 007 |  |  |  |
| 008 |  |  |  |
| 009 |  |  |  |
| 010 | Входной контроль материалов и заготовок | Контрольное оборудование |  |
| 011 |  |  |  |
| 012 |  |  |  |
| 013 |  |  |  |
| 014 |  |  |  |
| 015 | Полосы электротехнического железа толщиной 0,2 мм свернуть в кольца | Человек или машина |  |
| 016 |  |  |  |
| 017 |  |  |  |
| 018 |  |  |  |
| 019 |  |  |  |
| 020 | Поместить кольца в ванну с лаком или парафином | Автоматизированный процесс |  |
| 021 |  |  |  |
| 022 |  |  |  |
| 023 |  |  |  |
| 024 |  |  |  |
| 025 | Извлечь кольца и поместить их вспециальные формы под нагрузку | Машина |  |
| 026 |  |  |  |
| 027 |  |  |  |
| 028 |  |  |  |
| 029 |  |  |  |
| 030 | Произвести контроль качества колец | Человек | Кольца не должны разворачиваться |
| 031 |  |  |  |
| 032 |  |  |  |
| 033 |  |  |  |
| 034 |  |  |  |
| 035 | Покрыть кольца изоляционным материалом | Человек |  |
| 036 |  |  |  |
| 037 |  |  |  |
| 038 |  |  |  |
| 039 |  |  |  |
| 040 | Намотать первичную обмотку | Специальная машина для намотки дросселей и трансформаторов | Сделать 731 виток. Провод толщиной 0,64 мм |
| 041 |  |  |  |
| 042 |  |  |  |
| 043 |  |  |  |
| 044 |  |  |  |
| 045 | Проверить первичную намотку на предмет обрыва и короткого замыкания | Человек и омметр |  |
| 046 |  |  |  |
| 047 |  |  |  |
| 048 |  |  |  |
| 049 |  |  |  |
| 050 | Изолировать первичную намотку трансформаторной бумагой | Клей, бумага, человек |  |
| 051 |  |  |  |
| 052 |  |  |  |
| 053 |  |  |  |
| 054 |  |  |  |
| 055 | Намотать вторичную обмотку | Специальная машина для намотки дросселей и трансформаторов | Сделать 73 витка Провод толщиной 2 мм |
| 056 |  |  |  |
| 057 |  |  |  |
| 058 |  |  |  |
| 059 |  |  |  |
| 060 | Проверить вторичную намотку на предмет обрыва и короткого замыкания | Человек и омметр |  |
| 061 |  |  |  |
| 062 |  |  |  |
| 063 |  |  |  |
| 064 |  |  |  |
| 065 | Изолировать намотку трансформаторной бумагой | Клей, бумага, человек |  |
| 067 |  |  |  |
| 068 |  |  |  |
| 069 |  |  |  |
| 070 | Закрепить внешнюю изоляцию стяжками | Человек | Предотвращает разматывание трансформаторной бумаги |
| 071 |  |  |  |
| 072 |  |  |  |
| 073 |  |  |  |
| 074 |  |  |  |
| 075 | Провести внешний осмотр трансформатора и проверить его на работоспособность | Человек и контрольно-измерительное оборудование |  |
| 076 |  |  |  |
| 077 |  |  |  |
| 078 |  |  |  |
| 079 |  |  |  |
| 080 | Готовое и рабочее изделие отправить на склад |  |  |
| 081 |  |  |  |
| 082 |  |  |  |
| 083 |  |  |  |
| 084 |  |  |  |
| 085 |  |  |  |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисов ВI   Юный радиолюбитель -7-е изд.. перераб. и доп.-М.: Радио и связь, 1985.-

440 с.

2. Иванов Б. С Энциклопедия начинающего радиолюбителя: описания практических конструкций.    М.: Патриот. 1992.416с. ил.

3. Материалы лекций и семинаров

Интернет.

http://irls. narod.ru

http://cilyradio narod.ru