1. Цель работы.

1.1.	Исследование влияния на тепловой режим радиоэлектронного аппарата (РЭА) следующих факторов:

а) конструкции блока, его габаритов, ориентации шасси с установленными на нём элементами;

б) вида воздушного охлаждения и специальных устройств для его

организации.

Расчёт тепловых режимов при проектировании с целью проверки соответствия тепловых режимов элементов в выбранной конструкции РЭА техническим условиям на элементы и техническому заданию на аппаратуру.

2. Содержание работы.

2.1.	Проведение расчета тепловых характеристик конструкций блоков РЭА:

а) стационарных тепловых режимов герметичного блока при естественном конвективном теплообмене;

б) стационарных тепловых режимов перфорированного блока при естественном конвективном теплообмене;

  - Проведение экспериментальных исследований тепловых характеристик конструкций блоков при естественном конвективном теплообмене.

  - Анализ сопоставления результатов эксперимента и расчетных данных. Выводы и заключение.

Исходные данные:

Расчёт температуры корпуса элемента и воздуха в блоках РЭА производится при давлении окружающей среды в диапазоне от 1,013·105 Па

(760 мм. рт. ст.) до 0,1333 Па (10 мм. рт. ст.) и температуре окружающего воздуха от -60 до +850С. Расчёт стационарных и нестационарных режимов блоков РЭА производится для любого момента времени работы. Погрешность поверочного расчёта тепловых режимов блоков РЭА не превышает ± 25%.

- базовая температура, t0=20, град;

- допустимая температура элементов, tдi=120 , град;

- суммарная мощность, выделяющаяся в блоке, Qб=90, Вт;

- мощность, выделяющаяся в элементах, Qэi=90 , Вт;

- производительность вентилятора, при помощи которого осуществляется внутреннее перемешивание, Gв , кг/с;

- геометрические размеры корпуса блока без учёта рёбер (рис.1, 2),

Lкx = 0,27 м, Lкy=0,18 м, Lкz=0,18 м;

- коэффициент заполнения блока, Кзб=0,05;

- общее количество элементов в блоке, Nэб=1;

- плотность потока воздуха (= 1,029;

- максимально допустимая температура элементов, tд max=120, град;

- кратность обмена воздуха в блоке при естественной конвекции,(п0=0,1 1/с;

- расход охлаждающего воздуха, G, кг/с;

- площади поверхностей элементов (вмести с радиатором), омываемые воздухом, Sэi=10-4 м2;

- средняя скорость охлаждающего воздуха при естественной конвекции, (0, м/с. Рекомендуется принимать (0=0,1 м/с;

- кратность обмена воздуха в блоке, (п, 1/с;

- скорость внешнего обдува корпуса блока, (обд, м/с;

- геометрические размеры блока, lбx, lбy, lбz, м;

- коэффициент перфорации корпуса блока, Кп;

- площадь поверхности рёбер корпуса блока, Sкр=0.12, м2;

- давление воздуха внутри корпуса блока, H2=755, мм. рт. ст.;

- давление окружающей среды, Н1=755, мм. рт. ст.;

- масса критичного элемента, mэi;

- общее время работы блока, (=3600, с;

- мощность потребляемая вентиляторами, QВ.

|  | Температура,oС |
| --- | --- |
|  | Мощность | Зона нагрева | Задняя стенка | Передняя стенка | Воздух | Низ | Верх |
| Без перемешивания | 30 | 50 | 48 | 20 | 30 | 32 | 36 |
|  | 60 | 65 | 54 | 22 | 42 | 37 | 50 |
|  | 90 | 88 | 55 | 28 | 57 | 48 | 66 |
| С перемешиванием | 30 | 40 | 44 | 20 | 27 | 30 | 33 |
|  | 60 | 56 | 52 | 30 | 34 | 48 | 45 |
|  | 90 | 73 | 60 | 40 | 44 | 58 | 60 |

Графики

| (2) Нагретая зона ── без перемешивания ── с перемешиванием |  |
| --- | --- |
| (3) Задняя стенка ── без перемешивания ── с перемешиванием |  |
| (4) Передняя стенка ── без перемешивания ── с перемешиванием |  |
| (5) Воздух в блоке ── без перемешивания ── с перемешиванием |  |
| (6) Низ ── без перемешивания ── с перемешиванием |  |
| (7) Верх ── без перемешивания ── с перемешиванием |  |

Выводы:

Наличие воздушного охлаждения снижает температуру критичного элемента и нагретой зоны, однако, из-за переноса тепла воздушным потоком повышается температура других частей РЭА, в частности, нижней и боковых стенок.