Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Московский государственный институт электроники и математики
(технический университет)

Кафедра радиоэлектронных
и телекоммуникационных
устройств и систем

Отчет по лабораторной работе №1

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА»

по дисциплине

«Информационные технологии в проектировании РЭС»

Вариант III

Выполнил студент группы РС-81

Москва, 2008

Цели и задачи работы

Целью данной работы является получение практических навыков математического моделирования тепловых процессов в радиоэлектронных устройствах, в частности:

- Изучение теоретических вопросов математического моделирования тепловых процессов в радиоэлектронных устройствах:

- ознакомиться с основными видами теплоотдачи;

- научиться строить модели тепловых процессов в виде топологических цепей;

- научиться проводить параметризацию моделей тепловых процессов, представленных в виде топологических цепей.

- Получить навыки работы с подсистемой автоматизированного проектирования АСОНИКА-П. Научиться строить и рассчитывать модели тепловых процессов, пользоваться модулем динамического изменения параметров элементов и встроенными средствами создания отчёта.

Описание объекта исследования

Объектом исследования является электронный прибор (ЭП) с системой принудительного воздушного охлаждения, изображенный на рис.1.

Общие геометрические и теплофизические параметры конструкции электронного прибора:

- толщина печатного узла 2 мм, (= 0,32 Вт/(м·К);

- толщина стенок корпуса 1,5 мм, (= 160 Вт/(м·К);

- степень черноты материалов корпуса, печатного узла и электрорадиоэлементов (ЭРЭ) 0,8.

Условия эксплуатации электронного прибора:

- давление 760 мм рт.ст.;

- температура окружающей среды 20°С.

Другие параметры конструкции электронного прибора приведены
в таблице 1.

Таблица 1.

| Значения параметров |
| --- |
| Qобщ , м3/с | P1, Вт | P2, Вт | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм |
| 0,025; 0,03; 0,035 | 130 | 150 | 420 | 250 | 100 | 40 | 390 |

Рис. 1. Эскиз конструкции электронного прибора

Построение топологической МТП

Проведём идеализацию конструкции, выделив условно изотермичные области и определив связи между ними.

Условно изотермичными будем считать:

- печатный узел 1 (ПУ1)

- печатный узел 2 (ПУ2)

- верхнюю стенку корпуса прибора

- нижнюю стенку корпуса прибора

- левую стенку корпуса прибора

- правую стенку корпуса прибора

- воздух в левом канале

- воздух в правом канале

- воздух в среднем канале между печатными узлами

- окружающую среду

- воздух на выходе левого канала

- воздух на выходе правого канала

- воздух на выходе среднего канала

Определим связи между условно изотермичными областями:

- тепловая мощность равномерно распределена по поверхности печатных узлов (ПУ1 и ПУ2) и отводится от них излучением на стенки корпуса и конвекцией.;

- кондуктивным теплообменом между печатными узлами и корпусом в местах крепления ПУ пренебрежем, так как теплопроводность материала платы мала (в 500 раз меньше, чем у корпуса прибора) и сток тепла возможен только из областей платы отстоящих от места крепления на 3-5 мм;

- так как воздушный зазор между торцами ПУ и стенками прибора пренебрежимо мал, будем считать, что воздушные каналы изолированы друг от друга.

- стенки корпуса соединены друг с другом кондуктивными связями;

- со стенок корпуса тепло отводится в окружающую среду излучением и конвекцией.

Таблица 2. Вычисляемые параметры МТП

| Скорость воздуха w, м/с | Коэффициенты облученности |
| --- | --- |
| Исп. №1 q1=0,025 | Исп. №2 q2=0,03 | Исп. №3 q3=0,035 | ПУ1 – левая стенка | ПУ1 – ПУ2 | ПУ2 – правая стенка |
| 2,08 | 2,5 | 2,91 | 0,78 | 0,88 | 0,78 |

Коэффициент облучения верхней (нижней) стенки:

Krad3=[(1-0,78)/2]+[(1-0,88)/2]=0,17

Максимальное количество отверстий, предназначенных для выхода воздуха из блока, для данного варианта конструкции: N=24.

Рис. 2. Модель тепловых процессов электронных приборов.

Таблица 3. Список ГТФП-параметров конструкции ЭП

| Имя | Значение | Формула | Размерность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 420 |  | мм | Длина корпуса блока в направлении продува |
| b | 250 |  | мм | Высота корпуса блока и ПУ |
| c | 100 |  | мм | Ширина корпуса блока |
| d | 40 |  | мм | Расстояние между стенкой блока и ПУ |
| e | 390 |  | мм | Длина ПУ в направлении продува |
| h | 1,5 |  | мм | Толщина стенок корпуса |
| h1 | 2 |  | мм | Толщина печатного узла |
| l | 175 | (b+c)/2 | мм | Длина пути теплового потока по стенкам корпуса |
| Kblack | 0,8 |  |  | Степень черноты материалов корпуса, печатного узла и ЭРЭ |
| lambda_PU | 0,32 |  | Вт/(м*К) | Теплопроводность ПУ |
| lambda_st | 160 |  | Вт/(м*К) | Теплопроводность стенок корпуса |
| w | 2,08 |  | м/с | Скорость воздушного потока |
| d1 | 16 |  | мм | Ширина воздушного канала между ПУ |
| Krad1 | 0,78 |  |  | Коэффициент облученности ПУ-левая (правая) стенка |
| Krad2 | 0,888 |  |  | Коэффициент облученности ПУ-ПУ |
| Krad3 | 0,166 | ((1-Krad1)/2)+((1-Krad2)/2) |  | Коэффициент облученности ПУ-верхняя (нижняя) стенка |

Таблица 4. Описание модели тепловых процессов в ЭП

| Ветвь | Узлы | Пар-р 1 | Пар-р 2 | Пар-р 3 | Пар-р 4 | Пар-р 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R26-1 | 1 - 2 | a = 420 | c = 100 | c = 100 | 1,3 | 760 |
| R16-1 | 1 - 2 | a = 420 | c = 100 | 0,8 | 1 |  |
| R16-2 | 3 - 9 | a = 420 | c = 100 | 0,8 | Krad1 = 0,78 |  |
| R2-1 | 2 - 3 | a = 420 | c = 100 | l = 175 | lambda_st = 160 |  |
| R16-3 | 9 - 10 | e = 390 | b = 250 | 0,8 | Krad2 = 0,888 |  |
| R16-4 | 10 - 5 | e = 390 | b = 250 | 0,8 | Krad1 = 0,78 |  |
| R2-2 | 2 - 5 | a = 420 | c = 100 | l = 175 | lambda_st = 160 |  |
| R51-1 | 3 - 6 | b = 250 | e = 390 | e = 390 | w = 2,08 | 760 |
| R51-2 | 6 - 9 | b = 250 | e = 390 | e = 390 | w = 2,08 | 760 |
| R51-3 | 9 - 7 | b = 250 | e = 390 | e = 390 | w = 2,08 | 760 |
| R51-4 | 7 - 10 | b = 250 | e = 390 | e = 390 | w = 2,08 | 760 |
| R51-5 | 10 - 8 | b = 250 | e = 390 | e = 390 | w = 2,08 | 760 |
| R51-6 | 8 - 5 | b = 250 | e = 390 | e = 390 | w = 2,08 | 760 |
| R26-2 | 5 - 1 | a = 420 | b = 250 | b = 250 | 1 | 760 |
| R16-5 | 5 - 1 | a = 420 | b = 250 | 0,8 | 1 |  |
| R16-6 | 1 - 3 | a = 420 | b = 250 | 0,8 | 1 |  |
| R26-3 | 1 - 3 | a = 420 | b = 250 | b = 250 | 1 | 760 |
| R71A-1 | 1 - 6 | d = 40 | b = 250 | w = 2,08 |  |  |
| R71A-2 | 1 - 7 | d1 = 16 | b = 250 | w = 2,08 |  |  |
| R71A-3 | 1 - 8 | d = 40 | b = 250 | w = 2,08 |  |  |
| T111-1 | 1 - 0 | 20 |  |  |  |  |
| R2-3 | 3 - 4 | a = 420 | h = 1,5 | l = 175 | lambda_st = 160 |  |
| R2-4 | 5 - 4 | a = 420 | h = 1,5 | l = 175 | lambda_st = 160 |  |
| R16-7 | 9 - 2 | e = 390 | b = 250 | 0,8 | Krad3 = 0,166 |  |
| R16-8 | 2 - 10 | e = 390 | b = 250 | 0,8 | Krad3 = 0,166 |  |
| R16-9 | 9 - 4 | e = 390 | b = 250 | 0,8 | Krad3 = 0,166 |  |
| R16-10 | 4 - 10 | e = 390 | b = 250 | 0,8 | Krad3 = 0,166 |  |
| R26-4 | 4 - 1 | a = 420 | c = 100 | c = 100 | 0,7 | 760 |
| R16-11 | 4 - 1 | a = 420 | c = 100 | 0,8 | 1 |  |
| P101-1 | 0 - 9 | 130 |  |  |  |  |
| P101-2 | 0 - 10 | 150 |  |  |  |  |

Таблица 5. Номера узлов.

| Номер узла | Комментарий |
| --- | --- |
| 1 | Окружающая среда |
| 2 | Верхняя стенка корпуса блока |
| 3 | Левая стенка корпуса блока |
| 4 | Нижняя стенка корпуса блока |
| 5 | Правая стенка корпуса блока |
| 6 | Воздух в левом канале |
| 7 | Воздух в среднем канале |
| 8 | Воздух в правом канале |
| 9 | ПУ1 |
| 10 | ПУ2 |
| 11 | Воздух на выходе левого канала |
| 12 | Воздух на выходе среднего канала |
| 13 | Воздух на выходе правого канала |

Таблица 6. Температура в узлах МТП

| Номер узла | Температура, °C | Комментарий |
| --- | --- | --- |
|  | Исп. №1 q1=0,025 | Исп. №2 q2=0,03 | Исп. №3 q3=0,035 |  |
| 1 | 20 | 20 | 20 |  |
| 2 | 33,87 | 32,34 | 31,18 |  |
| 3 | 33,62 | 32,11 | 30,95 |  |
| 4 | 37,55 | 35,82 | 34,5 |  |
| 5 | 34 | 32,46 | 31,28 |  |
| 6 | 21,29 | 21,09 | 20,94 |  |
| 7 | 25,14 | 24,39 | 23,84 |  |
| 8 | 21,32 | 21,12 | 20,97 |  |
| 9 | 84,91 | 80,12 | 76,34 |  |
| 10 | 86,2 | 81,7 | 78,13 | Максимальная температура |
| 11 | 22,59 | 22,18 | 21,89 |  |
| 12 | 30,28 | 28,78 | 27,69 |  |
| 13 | 22,64 | 22,24 | 21,94 |  |
| 14 | 20 | 20 | 20 |  |
| 15 | 22,59 | 22,18 | 21,89 |  |
| 16 | 20 | 20 | 20 |  |
| 17 | 30,28 | 28,78 | 27,69 |  |
| 18 | 20 | 20 | 20 |  |
| 19 | 22,64 | 22,24 | 21,94 |  |

Выводы

В работе ознакомились с основными видами теплоотдачи. Была построена и параметризована модель тепловых процессов в электронном приборе. Произведен расчет температур в узлах при разных значениях скоростей обдува.

Расчет показал, что на узлах 9 и 10 зафиксированы максимальные температур.

Также было определено, что увеличение расхода воздуха (скорости обдува) снижает температуру на элементах.

# Text boxes

ЭРЭ

c

a

e

d

Вентиляторы

А

А

b

5

Щели для выхода воздуха в задней стенке

5

d

5

ПУ1

ПУ2