Министерство Образования Российской Федерации

Московский Государственный Институт Электроники и Математики

(Технический Университет)

Кафедра «Общая химия»

Расчетная работа по статистической термодинамике.

Вариант 4. Двухатомная молекула F2

Выполнил:

студент гр. РС-52

Белик Г.А.

Проверил:

Якубов Эдуард Сергеевич

Москва 2006г.

Проводим все расчёты для двухатомной молекулы F2 (Фтор)

Задание 1

Рассчитать поступательную, вращательную, колебательную, электронную и большую сумму по состояниям двухатомной молекулы при температурах 700 К, 1300 К, 1800 К.

Заданы следующие параметры:

| μ | 9,49910 а.е.м. = кг |
| --- | --- |
| r0 | 1,409 Å = 1,409 м |
| ωе | 919 см-1 |
| Ве | 0.8909 см-1 |
| S | 122.082 Дж/(моль К) |
| Терм | 1Σ |
| Р0 | 101325 Па |
| R | 8,314510 Дж/(моль К) |
| NА | моль-1 |
| k | Дж К-1 |
| h | Дж с |
| с | м/с |
| Т1 | 700 К |
| Т2 | 1300 К |
| Т3 | 1800 К |

Рассчитаем массу молекулы по формуле m = M/NA = 0,038/() =

6.31005*10-26кг

Рассчитываем поступательную сумму по состояниям

Qp(T1)=2.099*108	  Qp(T2)=9.867*108	 Qp(T3)  =2.226*109

Рассчитываем вращательную сумму по состояниям:

σ = 2, т.к. молекула является гомоядерной.

Qv(T1)= 273.054           Qv(T2)	=507.1	Qv(T3)  =702.138

Рассчитываем колебательную сумму по состояниям:

см К

Qk(T1)=1.178	           Qk(T2)=1.566	               Qk(T3) =1.921

Рассчитываем электронную сумму по состояниям:

Qe = 1

Рассчитываем полную сумму по состояниям:

Q(T1)	=2.099*108*273.054*1.178*1=6.752*1010

Q(T2)	=9.867*108*507.1*1.566*1=7.835*1011

Q(T3)	=2.226*109*702.138*1.921*1=3.002*1012

Рассчитываем большую сумму по состояниям:

ln Zna(T1) =1.502*1025   ln Zna(T2) =1.649*1025    ln Zna(T3) =1.730*1025

Таблица результатов:

|  | Qp(T) | Qv(T) | Qk(T) | Qe | Q(T) | lnZna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 = 700 К | 2.099*108 | 273.054 | 1.178 | 1 | 6.752*1010 | 1.502*1025 |
| Т2 = 1300 К | 9.867*108 | 507.1 | 1.566 | 1 | 7.835*1011 | 1.649*1025 |
| Т3 = 1800 К | 2.226*109 | 702.138 | 1.921 | 1 | 3.002*1012 | 1.730*1025 |

Задание 2

Вычислить, начиная с какого колебательного уровня, заселённость молекул будет менее 1% при температурах 1000 К и 1800 К

n=4			     	            n=6

При температуре Т = 1000 К  заселённость молекул будет менее 1%, начиная с 4-го уровня, а для Т = 1800 К начиная с 6-го уровня.

Задание 3

Для моля соответствующего двухатомного газа рассчитать термодинамические функции: внутреннюю энергию, энтальпию, абсолютную энтропию, энергию Гиббса, энергию Гельмгольца, изобарную теплоёмкость, первый приведённый потенциал.

Т = 298 К       Р0 = 101325 Па

Рассчитаем все данные, аналогично 1му заданию, но для 298 К :

Qp(T4)= 2.482*107    Qv(T4)= 116.243   Qk(T4)= 1.012    Q(T4)= 2.92*109

Рассчитаем

Внутренняя энергия:

UT –U0 =  Дж/моль

Энтальпия:

HT – H0 =  Дж/моль

Абсолютная энтропия:

ST =

ST=

ST=Дж/(моль К)

Энергия Гельмгольца:

AT – A0 =

Дж/моль

GT – G0 =  Дж/моль

Изохорная теплоёмкость:

Сv==22,76Дж/(моль К)

Изобарная теплоёмкость:

Cp = Сv + R = 22,28  + 8.314510 = 31.074

Первый приведённый потенциал:

| кДж/моль | Дж/(моль К) |
| --- | --- |
| UT – U0 | HT – H0 | AT – A0 | GT – G0 | ST | Сv | Cp | ФT |
| 6325 | 8803 | -54001 | -51523 | 202.441 | 22,76 | 31.074 | 172.89 |

ФT =  = 172.89 Дж/(моль К)